# Text boxes

Основной раздел - скорость/энергия/номер выстрела

Память на 150 выстрелов:

Символ «– » означает, что выбрана последняя (текущая) ячейка памяти.

Символ «п» означает, что выбрана одна из предыдущих ячеек памяти.

Скорость 0-999 м/с (–ХХХ/пХХХ)

- прокрутка - кнопками “вверх” и “вниз”,

- перемотка к первому выстрелу - удерживание кнопки «вниз»

- перемотка к последнему выстрелу - удерживание кнопки «вверх»

Энергия 0,0-99,9Дж (–ХХ.Х/пХХ.Х)

- прокрутка - кнопками “вверх” и “вниз”,

- перемотка к первому выстрелу - удерживание кнопки «вниз»

- перемотка к последнему выстрелу - удерживание кнопки «вверх»

Номер выстрела 1-150 (_ХХХ)

- прокрутка - кнопками “вверх” и “вниз”,

- перемотка к первому выстрелу - удерживание кнопки «вниз»

- перемотка к последнему выстрелу - удерживание кнопки «вверх»

Раздел функций – ср. скорость/ср. энергия/ср. отклонение/связь с PC

Средняя энергия 0,0-99,9 Дж (ЕХХ.Х)

Рассчитывается лишь из «удачных» замеров (когда скорость больше 0 и меньше 1000м/с – исключает из расчета несоосные выстрелы)

Средняя скорость 0-999 м/с (СХХХ)

Рассчитывается лишь из «удачных» замеров (когда скорость больше 0 и меньше 1000м/с – исключает из расчета несоосные выстрелы)

Среднеквадратическое отклонение 0,0-99,9 м/с (оХХХ)

Среднеквадратическое отклонение σ свидетельствует о том, как сильно отличаются показания относительно среднего значения скорости.

– 68,2% выстрелов лежит в диапазоне Vсред±1σ

– 95,4% выстрелов лежит в диапазоне Vсред±2σ

– 99,6% выстрелов лежит в диапазоне Vсред±3σ

Передача данных на PC (toPC)

Для передачи результатов на PC, нажмите кнопку «вниз» или «вверх».

(Необходимо предварительное подключение и настройка, см. инструкцию к usb-адаптеру)

Выстрел

Не важно где вы до этого находились – хронограф отобразит замеренную скорость

Изменение массы пули

0,00-9,99г (гХ.ХХ)

Изменение на 0,01г – коротко нажмите кнопки «вверх» или «вниз»

Быстрое изменение  по 0,1г – нажмите и удерживайте кнопки «вверх» или «вниз»

Для выхода нажмите «Меню» или выстрелите.

(М) + Включение

Стирание памяти

Раздел калибровки

Не изменяйте данные, если не уверенны в правильности своих действий!

База (расстояние между датчиками)

1-99,9 мм (bХХ.Х)

Изменение на 0,1мм – коротко нажмите кнопки «вверх» или «вниз»

Быстрое изменение  по 1мм – нажмите и удерживайте кнопки «вверх» или «вниз»

Погрешность датчиков

1-254 (PХХХ)

Изменение на 1 – коротко нажмите кнопки «вверх» или «вниз»

Быстрое изменение  по 10 – нажмите и удерживайте кнопки «вверх» или  «вниз»

M

M

M

M

М

M

M

M

M

M

M

M

М

Вверх

+ Вниз

M

M

(Вверх + Вниз + М) + Включение

Включение

НАЧАЛО

М